| EST | event | CET | MT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:15 pm | A repülőszemélyzet megkezdi a beszállást az űrrepülőbe | 7:15 pm | T-2:21 |
| 2:31 pm | Az űrhajósok ellenőrzik a rádiós hangösszeköttetést a kilövés- és a misszióirányító központtal. Megkezdődik az Atlantis fedélzeti nyílásának a lezárása | 8:31 pm | T-1:05 |
| 2:31 pm – 3:16 pm | Keleti régió parancstovábbítási tesztjei Fedélzeti nyílás és utastér szivárgási tesztjeinek elvégzése Fehérszoba kiürítése befejeződik Fehérszoba személyzet a visszavonulási területre vonul Elsődleges emelkedésirányítási adatok feltöltése a másodlagos repülési rendszerbe befejezve | 8:31 pm – 9:16 pm | T-1:05 – T-0:20 |
| 3:16 pm | 10 perces tervezett leállás a visszaszámlálásban | 9:16 pm | T-0:20 |
| 3:16 pm – 3:26 pm | A NASA tesztigazgató rövid konzultációja a kilövést lebonyolító csoportokkal (helyzetjelentések) Végső inerciamérések elvégzése | 9:15 pm – 9:26 pm | T-0:20 |
| 3:26 pm | Visszaszámlálás folytatása | 9:26 pm | T-0:20 |
| 3:26 pm – 3:37 pm | Az űrhajó fedélzeti számítógépeinek átállítása kilövési konfigurációba. Üzemanyagcellák hőszabályzásának beindítása Az utastér szelepeinek lezárása Másodlagos repülési rendszer átállítása kilövési konfigurációba | 9:26 pm – 9:37 pm | T-0:20 – T-0:09 |
| 3:37 pm | Körülbelül 45 perces tervezett leállás a visszaszámlálásban | 9:37 pm | T-0:09 |
| 3:37 pm – 4:22 pm | A kilövésirányító a misszióirányító csapattal és a NASA tesztigazgatóval levezényli az utolsó „mehet/nem mehet” konzultációt az indítást illetően | 9:37 pm – 10:22 pm | T-0:09 |
| 4:22 pm | Visszaszámlálás folytatása; Automatikus földi kilövésvezérlés elindítása | 10:22 pm | T-0:09 |
| 4:23:30 pm | A személyzet vonulását biztosító kar visszahúzása | 10:23:30 pm | T-0:07:30 |
| 4:24:45 pm | Küldetést rögzítő felvevők elindítása | 10:24:45 pm | T-0:06:15 |
| 4:26:00 pm | Kiegészítő energiaellátó egységek elindítása; A gyorsítórakéták és a külső üzemanyagtartály körzetéből az összes kar visszahúzása | 10:26:00 pm | T-0:05:00 |
| 4:26:05 pm | Folyékony oxigén visszaömlésének elindítása | 10:26:05 pm | T-0:04:55 |
| 4:27:05 pm | Az űrrepülőgép vezérsíkjainak tesztjei | 10:27:05 pm | T-0:03:55 |
| 4:27:30 pm | Főhajtómű mechanikai tesztjei | 10:27:30 pm | T-0:03:30 |
| 4:28:05 pm | Folyékony oxigéntartály nyomás alá helyezése; A folyékony oxigént továbbító csöveket tartó kar visszahúzása | 10:28:05 pm | T-0:02:55 |
| 4:28:25 pm | Üzemanyagcellák belső reaktánsokra való kapcsolása | 10:28:25 pm | T-0:02:35 |
| 4:29:03 pm | Folyékony hidrogéntartályok nyomás alá helyezése | 10:29:03 pm | T-0:01:57 |
| 4:29:08 pm | Bi-pod fűtők deaktiválása | 10:29:08 pm | T-0:01:52 |
| 4:30:10 pm | Gyorsítórakétákhoz (SRB) csatlakoztatott fűtők deaktiválása; Az űrrepülőgép földiről belső energiaellátásra való átkapcsolása | 10:30:10 pm | T-0:00:50 |
| 4:30:29 pm | A földi kilövésvezérlő elindítja az automatikus kilövési műveletsort | 10:30:29 pm | T-0:00:31 |
| 4:30:49 pm | Gyorsítórakéták tolóerőirány-vezérlés mechanikáinak ellenőrzése | 10:30:49 pm | T-0:00:21 |
| 4:31:00 pm | Az űrrepülőgép három fő motorjának begyújtása s | 10:31:00 pm | T-0.066 seconds |
| 4:31:00 pm | Gyorsítórakéták begyújtása és elemelkedés | 10:31:00 pm | T-0 |